Specifikace kategorií piv pro Jarní cenu sládků

1. Světlé pivo výčepní

Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. Hořkost je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová. Úroveň diacetylu velmi nízká, dimetylsulfid nežádoucí. V chuti by měla být vyrovnaná hořkost s nižší plností a vyšším řízem, hustou bílou pěnou, přípustná je obilná a kvasničná chuť.

Původní stupňovitost		9,00 – 10,99 % hm.

Obsah alkoholu			2,75 –   4,00 % hm.

Hořkost				   15 – 25 IBU

Barva					     6 – 15 EBC

2. Český světlý ležák

Český světlý ležák charakterizuje vyrovnaná střední až vyšší plnost, světle zlatá až jantarová barva. Vyznačuje se jemnou, výraznou vyšší hořkostí, aroma žateckého chmele ve vůni je vítáno a může být doplněno sladovými, ovocnými, esterovými a slabě kvasničnými tóny. Úroveň diacetylu velmi nízká až nízká, dimetylsulfid nežádoucí. V čisté chuti by měla být výrazná vyrovnaná hořkost se střední až vyšší plností a vysokým řízem, přípustná je obilná a kvasničná chuť. Kompaktní bílá pěna kroužkuje.

Původní stupňovitost	          11,00 – 12,99 % hm.

Obsah alkoholu			3,50 –   5,00 % hm.

Hořkost				   20 – 40 IBU

Barva					     8 – 18 EBC

3. Polomavý ležák

Vyrovnaná střední až vyšší plnost se sladovou až mírně karamelovou chutí a jemnou vyrovnanou hořkostí. Karamelová chuť může být výrazná, neměla by však dominovat a měla by být sladěna se střední hořkostí. Barva tmavá jantarová do světle hnědé. Střední hořkost by měla  ladit s vyšší plností. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz mohou být nižší.

Původní stupňovitost	          11,00 – 12,99 % hm.

Obsah alkoholu			3,50 –   5,00 % hm.

Hořkost				   20 –  40 IBU

Barva					   18 –  50 EBC

4. Tmavý ležák

Tmavý ležák českého typu je charakterizován střední až vysokou plností s nasládlou sladovou, karamelovou až praženou chutí. Barva tmavohnědá, může být  černá. Střední hořkost  by měla  ladit s vyšší plností. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz mohou být nižší.

Původní stupňovitost	          11,00 – 12,99 % hm.

Obsah alkoholu			3,50 –   4,50 % hm.

Hořkost				   15 –  35 IBU

Barva					   60 – 150 EBC

5.  Pšeničné pivo

Pšeničné pivo se vyznačuje jemně sladkou sladovou chutí s výrazným kvasničným a ovocným (banán, citrusy, hřebíček, koriandr či vanilka) aroma s někdy až fenolovými či nakyslými tóny. Hořkost je nízká a neměla by rušit chlebnatou plnost piva. Barva převážně světlá, bílo žlutá u piv s vyšší stupňovitostí může být až hnědá. Při variantě polotmavého pšeničného piva může být barva vyšší a chuť s nádechem karamelu. Zákal a obsah kvasinek v pivu je vysoký. Pěnivost a říz vysoké.

Podíl sladované pšenice		minimálně 50 sypání

Původní stupňovitost	          10,00 – 15,99 % hm.

Obsah alkoholu			3,50 –   6,50 % hm.

Hořkost				     6 –  20 IBU

Barva					     6 –  40 EBC u polotmavého až 50 EBC

6.  Svrchněkvašná piva anglosaského typu

Tato kategorie zahrnuje svrchně kvašená piva anglosaského typu Ale, Stout, IPA, American style, proto nebude podrobně popsána. Podmínkou pro zařazení do této kategorie je použití kvasinek svrchního kvašení, surovin (především britského, novozélandského či amerického chmele, sladovaných i nesladovaných obilovin) a technologického postupu (infuse nebo zkrácené rmutování, vysoké teploty kvašení a krátké dokvašování) typického pro anglosaská piva. Pěna by měla být nízká, kompaktní, kroužkující, říz být nižší.

Původní stupňovitost	          10,00 – 15,99 % hm.

Obsah alkoholu			3,50 –   6,50 % hm.

Hořkost				   15 –  80 IBU

Barva					     6 – 150 EBC

7.  Speciální piva světlá

Plné tělo s dobře vyrovnanou hořkostí a vyšším obsahem alkoholu, který by neměl v celkovém vjemu dominovat. Chmelová vůně může být výrazná s kvasničnými, ovocnými a esterovými tóny. Barva žlutá jantarová až polotmavá. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz vysoké.

Původní stupňovitost	          13,00 – 15,99 % hm.

Obsah alkoholu			5,00 –   6,00 % hm.

Hořkost				   15 –  60 IBU

Barva					   10 –  40 EBC

8. Speciální piva tmavá

Speciální piva tmavá jsou charakterizována vyšší plností se sladkou sladovou, karamelovou až praženou chutí. Barva tmavohnědá, může být černá. Nižší až střední hořkost  by měla  ladit s vyšší sladkostí. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz mohou být nižší.

Původní stupňovitost	          13,00 – 15,99 % hm.

Obsah alkoholu			5,00 –   6,00 % hm.

Hořkost				   15 –  60 IBU

Barva					   60 – 150 EBC

9. Speciální piva silná

Velmi silné plné tělo s dobře vyrovnanou hořkostí a vysokým obsahem alkoholu, který je již v chuti i vůni výrazně znát. Použité kvasnice spodního i svrchního kvašení. Použití sladovaných i nesladovaných surovin je povoleno. Chmelová vůně může být výrazná s kvasničnými, ovocnými a esterovými tóny. Barva jantarová, polotmavá až tmavá. Přípustná je velmi nízká úroveň diacetylu, dimetylsulfid nežádoucí. Pěnivost a říz nízké.

Původní stupňovitost	          16,00 a výše  % hm.

Obsah alkoholu			6,00 a výše  % hm.

Hořkost				   15 –  30 IBU

Barva					   15 – 150 EBC